## Slide 1
Aula 2
Graus de Liberdade e Cadeias Cinemáticas
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais – PUC Minas
Instituto Politécnico – IPUC
Curso de Graduação em Engenharia Mecânica
Cinemática dos Mecanismos

## Slide 2: Sumário da Aula
Graus de Liberdade
  Juntas
  Corpos Rígidos
  Tipos de Movimento
  Juntas vs. DOF
  Exemplos
Cadeias Cinemáticas
  Abertas e Fechadas
  Mecanismos e Máquinas

## Slide 3: Graus de Liberdade
GDL ou DOF (Degree Of Freedom)
O que significa Grau de Liberdade?
Definição: é o número de parâmetros independentes que são necessários para se definir a posição de um corpo no espaço em qualquer instante.

## Slide 4: Graus de Liberdade
No Plano: 3 GDL
x
y
q
P
O

## Slide 5: Graus de Liberdade
No Espaço: 6 GDL
x
y
a
q
z
b
P
O

## Slide 6: Graus de Liberdade
Corpo Rígido
Definição: Corpo que não sofre defor-mações em nenhuma de suas direções

## Slide 7: Graus de Liberdade
Link
Definição: Corpo que une 2 juntas

## Slide 8: Graus de Liberdade
Tipos de Movimento
  Rotação Pura
  Translação Pura
  Movimento Complexo
    Rotação + Translação
Manivela
Pistão
Biela

## Slide 9: Graus de Liberdade
Rotação Pura
  Todos os pontos do corpo descrevem trajetórias circulares
x
O

## Slide 10: Graus de Liberdade
Translação Pura
  Todos os pontos do corpo descrevem trajetórias paralelas (curvas ou retas)
P1
P2
P1
P2
Posição Inicial Posição Final

## Slide 11: Graus de Liberdade
Movimento Complexo
  Pode ser descrito como a combinação de rotação e translação
Início Fim Rotação Translação
P1
P1
P1
P1
P1
P2
P2
P2
P2
P2
P2

## Slide 12: Graus de Liberdade
Juntas (Joints)
Definição: elemento que conecta 2 corpos e que permite a transmissão de força ou torque. Atuam como restrições geométricas.
Rotacional Prismática Cilíndrica Esférica

## Slide 13: Juntas versus DOF
Tipo | Símbolo | Esquema | GDL | b
Helicoidal | H |  | 1 | q
Rotação | R |  | 1 | q
Prismática | P |  | 1 | s
Cilíndrica | C |  | 2 | q s
q
s
q
s
q
s
s
s

## Slide 14: Juntas versus DOF
Tipo | Símbolo | Esquema | GDL | b
Universal | T |  | 2 | q1 q2
Plana | E |  | 3 | q s1 s2
Esférica | S |  | 3 | q y f
s1
q
q2
s1
s2
q2
q1

## Slide 15: Juntas versus DOF
Tipo | Símbolo | Esquema | GDL | b
Contato | Co |  | 1 | Rotação SEM Escorrega-mento
Engrenagem | Eng |  | 2 | Rotação com Escorrega-mento
Came - Seguidor | CS |  | 2 | Translação com Escorrega-mento

## Slide 16: Graus de Liberdade Mecanismos Planares
Critério de Kutzbach
N = 3.(B-1) – 2.nJ1 – nJ2
Onde:
N: Número de GDLs
B: Número de Total de Corpos (incluindo o solo)
nJ1: Número de Juntas com 1 GDL
nJ2: Número de Juntas com 2 GDLs

## Slide 17: Graus de Liberdade Mecanismos Planares
Critério de Kutzbach
N = 3.(B-1) – 2.nJ1 – nJ2
Se:
N = 0 : Sistema Estático
N > 0 : Sistema com “N” graus de liberdade
N < 0 : Sistema Hiperestático

## Slide 18: Graus de Liberdade Mecanismos Planares - Exemplos
Pêndulo Simples
B = 2 nJ1 = 1 nJ2 = 0
N = 3.(2-1) – 2.(1) – (0) = 1 GDL
Pêndulo Duplo
B = 3 nJ1 = 2 nJ2 = 0
N = 3.(3-1) – 2.(2) – (0) = 2 GDL

## Slide 19: Graus de Liberdade Mecanismos Planares – Pêndulo Simples
Quais são os GDLs?
x
y
q
L
1 GDL

## Slide 20: Graus de Liberdade Mecanismos Planares – Pêndulo Simples
Equações de Posição:
q
L
1 GDL
P = L.e iq
P
P = L.(sin q i + cos q j)
O

## Slide 21: Graus de Liberdade Mecanismos Planares – Pêndulo Duplo
Quais são os GDLs?
x1
y2
2 GDL
x2
y1
q1
L1
L2
q2

## Slide 22: Graus de Liberdade Mecanismos Planares – Pêndulo Duplo
Equações de Posição:
q1
L1
2 GDL
L2
q2
P = L1.e iq1 + L2.e iq2
P = L1.(sin q1 i + cos q1 j) +
L2.(sin q2 i + cos q2 j)
P
O

## Slide 23: Graus de Liberdade Mecanismos Planares – Observações
(1) Contagem do solo
(2) Existem exceções ao Critério de Kutzbach
O1
O2
O3
O1
O2
O3
O1
O2
O3
N = 3.(B-1) – 2.nJ1 – nJ2
N = 3.(6-1) – 2.(7) – 0
N = 1
N = 3.(B-1) – 2.nJ1 – nJ2
N = 3.(5-1) – 2.(6) – 0
N = 0, mas N = 1

## Slide 24: Graus de Liberdade Mecanismos Planares – Observações
(3) Molas
(4) Sistemas Hidráulicos e Pneumáticos
O1
O2
O3
N = 3.(B-1) – 2.nJ1 – nJ2
N = 3.(3-1) – 2.(3) – 0
N = 0, mas pode ser N = 1
ou N = 2 (extrem. móveis)
N = 3.(B-1) – 2.nJ1 – nJ2
N = 3.(5-1) – 2.(5) – 0
N = 2
N = 3.(B-1) – 2.nJ1 – nJ2
N = 3.(2-1) – 2.(1)
N = 1, mas pode ser N = 2
(extremidades móveis)
mas N = 1

## Slide 25: Sumário da Aula
Graus de Liberdade
  Juntas
  Corpos Rígidos
  Tipos de Movimento
  Juntas vs. DOF
  Exemplos
Cadeias Cinemáticas
  Abertas e Fechadas
  Mecanismos e Máquinas

## Slide 26: Cadeias Cinemáticas Topologias
Cadeias Abertas
  A trajetória entre 2 corpos é única
  Excluindo o solo, o número de corpos é igual ao número de juntas

## Slide 27: Cadeias Cinemáticas Topologias
Cadeias Fechadas
  Loops
  nL = nJ – nB
Onde:
nL: Número de Loops
nJ: Número de Juntas
nB: Número de Corpos (excluindo o solo)

## Slide 28: Cadeias Cinemáticas Topologias
Cadeias Fechadas - Exemplos
  nL = nJ – nB
nB: Número de Corpos exclui o solo!

## Slide 29: Cadeias Cinemáticas Topologias
Cadeias Parcialmente Fechadas

## Slide 30: Cadeias Cinemáticas Graus de Liberdade
Não considerando o solo:
N = 3.nB – S (3 - fi)
Onde:
N: Número de GDLs
nB: Número de Corpos (excluindo o solo)
nJ: Número de Juntas
fi: GDL da junta i
nJ
i = 1

## Slide 31: Graus de Liberdade Mecanismos Planares – Exemplos
O1
O2
O3
O1
O2
N = 3.nB – S (3 - fi)
N = 3.4 – [5.(3-1)]
N = 2 gdl
nB: corpos (excl. solo)
fi: nº GDL da junta i
N = 3.nB – S (3 - fi)
N = 3.6 – [8.(3-1)]
N = 2 gdl
mas N = 1

## Slide 32: Graus de Liberdade Mecanismos Planares – Exemplos
N = 3.nB – S (3 - fi)
N = 3.8 – [8.(3-1) + 1(3-1) + 1(3-1) + 1(3-1)]
N = 2 gdl
Juntas múltiplas:
n° juntas = n° corpos – 1
No caso acima:
f1 = nB – 1 = 3 – 1 = 2
N = 3.(nB-1) – 2.nJ1 – nJ2
N = 3.(9-1) – 2.(5 + 2 + 2 + 2) – 0
N = 2 gdl
Ou, no critério “antigo”, considerando o solo:

## Slide 33: Graus de Liberdade Mecanismos Planares – Exemplos
O1
O3
N = 3.nB – S (3 - fi)
nB = 4 pois a cruzeta limita o movimento
e daí funcionará como solo, travando a
peça amarela (tb virará solo)
N = 3.4 – [6.(3-1)]
N = 0 gdl
N = 3.nB – S (3 - fi)
N = 3.3 – [3.(3-1)+ 2.(3-2)]
N = 1 gdl (com contato)
N = 3 gdl (sem contato)

## Slide 34: Graus de Liberdade Mecanismos Planares – Exemplos
O1
O2
O3
N = 3.nB – S (3 - fi)
N = 3.4 – [5.(3-1) + 1.(3-1)]
N = 0 gdl (barra em O3 trava)

## Slide 35: Graus de Liberdade Mecanismos Planares – Exemplos
N = 3.nB – S (3 - fi)
N = 3.8 – [11.(3-1) + 1(3-1)]
N = 0 gdl
mas N = 2, com acionamentos
dos 2 cilindros, ou N=3
se tirar barra do
cilindro superior

## Slide 36: Graus de Liberdade Mecanismos Planares – Exemplos

## Slide 37: Graus de Liberdade Mecanismos Planares – Exemplos

## Slide 38: Graus de Liberdade Mecanismos Planares – Exemplos

## Slide 39: Graus de Liberdade Pergunta da Aula Passada
?
Quantos GDLs possui uma mão?

## Slide 40: Juntas versus DOF
Tipo | Símbolo | Esquema | GDL | b
Helicoidal | H |  | 1 | q
Rotação | R |  | 1 | q
Prismática | P |  | 1 | s
Cilíndrica | C |  | 2 | q s
q
s
q
s
q
s
s
s

## Slide 41: Juntas versus DOF
Tipo | Símbolo | Esquema | GDL | b
Universal | T |  | 2 | q1 q2
Plana | E |  | 3 | q s1 s2
Esférica | S |  | 3 | q y f
s1
q
q2
s1
s2
q2
q1

## Slide 42: Graus de Liberdade Pergunta da Aula Passada
Junta Universal
Junta Rotacional
x
x
x
x
x
x
x
N = 3.nB – S (3 - fi)
nB = 16 (15 falanges + dorso)
fi = 10 (1gdl) + 6 (2gdl)
N = 3.16 – [10.(3-1) + 6.(3-2)]
= 48 – [20+6] = 48 – 26
N = 22 GDL

## Slide 43: Próxima Aula
Mecanismos Simples
Mecanismos Complexos
Pergunta:
E o conjunto braço, ante-braço e mão, quantos GDLs possui?